## Slide 1
Магистральный подвижной состав
TEN-TEM-001 - BOR Template – V3 - Guideline - January 2016
Воробьев Игорь
Менеджер по развитию бизнеса
26.02.2016

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ
Магистральные электровозы 3
Маневровые локомотивы 18
Силовая электроника 21
Пригородные поезда 27
Альтернативные источники энергии 37
Вопросы и ответы 49

## Slide 3
Магистральные электровозы
TEN-TEM-001 - BOR Template – V3 - Guideline - January 2016

## Slide 4: Рынок грузовых электровозов и их сегментация
Д-Грузовой
Д-Многоцелевой
Максимальная рабочая скорость (км/ч)
120
320
250
200
140
10 000
8 000
4 000
6 400
7 000
2 000
600
Мощность на валах двигателей (кВт)
Э-Грузовые
Высокоскоростной
Грузовой
Пассажирский
Э-Много Целевой
Маневровый
Chart: Среднегодовой объем рынка (m€) доступные сегменты рынка 2014-16гг.
| Европа | MEA | СНГ | NAM | LAM | APAC
Электровозы | 680.853 | 381.0118 | 1135.3921 | 26.0667 | 38.6212 | 908.5462
Тепловозы | 239.6741 | 362.4665 | 542.7116 | 1327.32 | 301.0195 | 672.6873
Маневровые | 150 | 12 | 155.9979 | 65.6029 | 6.3012 | 43.806
1 600
Маневровый
Тепловоз
Электровоз
VHST

## Slide 5: Обозначения электровозов Prima - Alstom
 |  | Линии/Инфра |  | Электровоз |  | Тепловоз |  | Многоцелевой | 
 |  | Назначение |  | Грузовой | Пассажирский | Грузовой | Пассажирский | Маневровый | Магистральный
Высокоскоростной | восьмиосные |  |  |  |  |  |  |  | 
Грузовые | восьмиосные |  |  |  |  |  |  |  | 
 | шестиосные |  |  |  |  |  |  |  | 
Многоцелевые | шестиосные |  |  |  |  |  |  |  | 
 | четырехосные |  |  |  |  |  |  |  | 
Маневровые-промышленные | четырехосные |  |  |  |  |  |  |  | 
 | трехосные |  |  |  |  |  |  |  | 
174x2 KZ8A
50x2 AZ8A
47 H4
3 H3
195x2 2ЭС5 ТМХ
Необходимо поставить
800x2 India
92 KZ4AT
148 EP20 ТМХ
Необходимо поставить
Требования заказчика
Решения Alstom
Кол-во электровозов с начала производства PRIMA в 2000г. + все скоростные электровозы TGV
Маневровый
Тепловоз
Электровоз
К поставке
697
162
181
322
30
1230+200
12
292
200
500
0
205
47
0
(200 Вт Siemens)
(-> Vossloh)

## Slide 6: Электровоз Prima - Многоцелевой
Q1
Q2
Q3
Q4
Q3
Q4
Q1
Q2
2015г.
2016г.
2017г.
AKIEM, 47
(итого: 107)
ÖBB, 200
Грузовой или пассажирский до 200 км/ч
Мощность до 6 400 кВт
4 напряжения: 1,5 кВ DC + 3кВ DC + 15кВ AC + 25кВ AC
Различные системы безопасности для европейских грузовых коридоров
Грузовой вариант сертифицирован во ФРАНЦИИ и ГЕРМАНИИ до 120 км/ч
Контракты выигрываются с 2000г.
Prima Fret 240
Prima Ile de France 67
Prima Veolia/Europorte 31
Prima II Morocco 20
358 Electric PRIMA MP
(Колея МСЖД)
RFP
Submittal
MRCE, 50
ONCF, 25
Notes: SBB first offer submitted 12/9/14, BAFO 24/07/15
SNCF Infra offer submitted 14/9, BAFO eo Nov
RATP 15/1
Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
Add: marche derive: repeat orders 5-10

## Slide 7: Электровозы Prima Индия
Разработка “Четко адаптированного” локомотива в портфолио Alstom
Размещение и укрепление новой панели поставщиков и производителей компонентов с низкой стоимостью производства, которые могли бы использоваться для снижения стоимости электровозов Prima
  Knorr Bremse
  ABB
  … адаптация в Индии
Размещение конструкторского и производственного отдела в Бангалоре, которые будет сотрудничать с командами Сент-Уэна и Бельфора по другим тендерам/проектам для снижения пиковой нагрузки
Возможность снижения стоимости
Грузовые

## Slide 8: Электровозы Prima Индия
Обязательная адаптация разработки  Брать то, что доступно в Индии для разработки
В Сент-Уен внедрена Plateau (Площадка) главным образом для разработки продукта
Для повышения компетенции индийский персонал пройдет обучение во Франции в центрах подготовки: Сент-Уэн, Бельфор, Ле-крезо, Тарб.
Будут созданы индийско-французские рабочие группы по разработке и индустриализации для совместной работы над проектом:
  Индийская команда ведет работу над проектом: близость к клиенту и к местным поставщикам
  Французская команда обеспечивает поддержку: благодаря ноу-хау в области электровозов и смежных видов деятельности
Метод работы
Грузовые

## Slide 9: Электровозы Prima СНГ
Грузовые
Многоцелевой
Россия - 2ЭС5 (ТМХ)
200 двухсекционных грузовых электровозов
ONIX
Россия - EP20 (ТМХ)
200 пассажирских электровозов
ONIX
Казахстан – KZ8A
200 грузовых электровозов
PALIX
Казахстан – KZ4AT
95 пассажирских электровозов
PALIX
СНГ
(кроме России)
Россия
Азербайджан – AZ8A
50 грузовых электровозов
PALIX
Азербайджан
10 пассажирских электровозов - ONIX
четырехосные
шестиосные
восьмиосные
восьмиосные

## Slide 10: Тепловозы ТМХ
Грузовые
Многоцелевой
Грузовой 2-3хCoCo
ТНХ Дизель «Коломенский завод»
Пассажирские электровозы CoCo
ТНХ Дизель «Коломенский завод»
Россия
Экспорт
Грузовой 1-3хCoCo
Дизель GE
Ближний Восток
Северная Африка 1435 мм
(Египет, Сирия, Ирак, Ливия, ….)
ТМХ предлагает использовать дизельный двигатель GE на первом этапе, одновременно разрабатывая собственный дизельный двигатель
ТМХ рассчитывает на Alstom в области:
  Маркетинга
  Управления проектом
  Поставки тягового привода
шестиосные
12-осные
18-осные
шестиосные
До 18 осей

## Slide 11
8 000 тонн при 120 км/ч
10 000 тонн при 80 км/ч
Передача технологии Китаю
Коммерческие данные
Сертифицирован для ж/д дорог Китай
Первая поставка 2006г.
Количество блоков 180
Наименование PRIMA DJ4
Тип локомотива Грузовой
Основные технические данные
Осевая формула 2х Bo’Bo’
Колея 1435 мм
Нагрузка на ось 23-25 т.
Габариты состава Китай
Наименьший радиус проходимых кривых 125 м
Номинальная мощность
25 кВ AC ВЛ 2 x 5 000 кВт
Тяговая характеристика
Сила тяги при трогании 700 - 760 кН
Максимальная скорость 120 км/ч
Характеристики электротормоза
Мощность рекуперативного тормоза на валах тяговых двигателей
2 x 5 000 кВт
Максимальная тяга 168 кН
СМЕ 2
2х BoBo Электровоз (DJ4)

## Slide 12
5 000 тонн при 120 км/ч - 7 000 тонн при 80 км/ч
Передача технологии Китаю
Коммерческие данные
Сертифицирован для ж/д дорог Китай
Первая поставка 2009г.
Количество локосотивов 500
Наименование PRIMA EL C HF
Тип локомотива Грузовой
Основные технические данные
Осевая формула Co’Co’
Колея 1 435 мм
Нагрузка на ось 25 т
Габариты состава Китай
Наименьший радиус проходимых кривых 125 м
Номинальная мощность
25 кВ AC ВЛ 9 600 кВт
Тяговая характеристика
Сила тяги при трогании 584 кН
Максимальная скорость 120 км/ч
Характеристики электротормоза
Мощность рекуперативного тормоза на валах тяговых двигателей 7 200 кВт
Максимальная тяга 368 - 400кН
СМЕ 2
Самый мощный односекционный электровоз в мире
Электровоз CoCo – Китайский рынок

## Slide 13
Двигатель
Блок 1
Двигатель
Блок 2
Двигатель
Блок 3
«Блок собственных нужд»
Блок 1
«Блок собственных нужд»
Блок 2
Тормоз
Щит
Туалетная
комната
CoCo: 25Т на ось
Максимальная скорость: 120 км/ч
Напряжение в контактной сети 25 кВ 50Гц,
Мощность: 9 600 кВт
Сила тяги при трогании: 584 кН
Температура внешней среды: -40°C/+40°C
Электровоз CoCo – Китайский рынок

## Slide 14
Коммерческие данные
Сертифицирован для ж/д дорог Россия
Первая поставка 2011г.
Количество блоков 200
Наименование ЭП 20
Тип локомотива Пассажирский
Основные технические данные
Осевая формула Bo’Bo’Bo’
Колея 1 520 мм
Нагрузка на ось 25 т
Габариты состава Россия
Наименьший радиус проходимых кривых 125 м
Номинальная мощность
25 кВ AC ВЛ 6 600 кВт
Тяговая характеристика
Сила тяги при трогании 350 кН
Максимальная скорость 200 км/ч
Характеристики электротормоза
Мощность рекуперативного тормоза на валах тяговых двигателей 6 000 кВт
СМЕ 2
Соответствует
нормам ГОСТ
Эксплуатация при температурах до –50°C
Alstom является поставщиком тягового привода и системы управления приводом
Электровоз ЭП 20 - Россия

## Slide 15
Коммерческие данные
Сертифицирован для ж/д дорог Россия
Первая поставка 2013г.
Количество блоков 200
Наименование 2ЭС5
Тип локомотива Грузовой
Основные технические данные
Осевая формула 2*Bo’Bo’
Колея 1 520 мм
Нагрузка на ось 25 т
Габариты состава Россия
Наименьший радиус проходимых кривых 125 м
Номинальная мощность
25 кВ AC ВЛ 8 400 кВт
Тяговая характеристика
Сила тяги при трогании 833 кН
Максимальная скорость 120 км/ч
Характеристики электротормоза
Мощность рекуперативного тормоза на валах тяговых двигателей 7 600 кВт
СМЕ 2
Соответствует
нормам ГОСТ
Эксплуатация при температурах до –50°C
Alstom является поставщиком тягового двигателя, преобразователя и системы
управления электроприводом и тележек
Электровоз 2ЭС5 - Россия

## Slide 16
Коммерческие данные
Сертифицирован для ж/д дорог Казахстан
Первая поставка 2014г.
Количество блоков 200
Наименование KZ8A
Тип локомотива Грузовой
Основные технические данные
Осевая формула 2*Bo’Bo’
Колея 1 520 мм
Нагрузка на ось 25 т
Габариты состава Россия
Наименьший радиус проходимых кривых 125 м
Номинальная мощность
25 кВ AC ВЛ 8 800 кВт
Тяговая характеристика
Сила тяги при трогании 833 кН
Максимальная скорость 120 км/ч
Характеристики электротормоза
Мощность рекуперативного тормоза на валах тяговых двигателей 7 600 кВт
СМЕ 2
Соответствует
нормам ГОСТ
Эксплуатация при температурах до –50°C
Alstom разрабатывает дизайн, постройкой завода и сертификацией
Электровоз KZ8A - рынки Казахстана и СНГ

## Slide 17
Коммерческие данные
Сертифицирован для ж/д дорог Казахстан
Первая поставка 2014г.
Количество блоков 95
Наименование KZ4A
Тип локомотива Пассажирский
Основные технические данные
Осевая формула Bo’Bo’
Колея 1 520 мм
Нагрузка на ось 21,5 т
Габариты состава Россия
Наименьший радиус проходимых кривых 100 м
Номинальная мощность
25 кВ AC ВЛ 4 800 кВт
Тяговая характеристика
Сила тяги при трогании 264 кН
Максимальная скорость 200 км/ч
Характеристики электротормоза
Мощность рекуперативного тормоза на валах тяговых двигателей 4 400 кВт
СМЕ 2
Соответствует
нормам ГОСТ
Эксплуатация при температурах до –50°C
Alstom разрабатывает дизайн, постройкой завода и сертификацией
Электровоз KZ4A - рынки Казахстана и СНГ

## Slide 18
Маневровые локомотивы
TEN-TEM-001 - BOR Template – V3 - Guideline - January 2016

## Slide 19: Prima shunter H3
RFP
Submittal
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ
Оптимизированная стоимость эксплуатации: экономия энергии, ориентированная на эксплуатацию конструкция
На сегодняшний день все 12 H3 гибридных локомотивов проданы по сервисному контракту (ECM, запчасти, полное обслуживание)
Развитие новых бизнес-моделей: Лизинговое предложение в партнерстве с банками
DB Schenker, 140 H3&H4
DB Schenker
6 Hybrid
Tata Ijmuiden
10 Hybrid
Дополнительные выявленные возможности: 25-35 локомотивов
Германия: Metrans 2 + 10 H3 Hybrid
Германия: DPF TKSE 2 H3 Hybrid
Германия: Felswerke 1 H3 Hybrid
Германия: Hörseltalbahn 1 H3 Hybrid
Германия: Novelis 1 H3 Hybrid
Франция: ETF 5 H3 Hybrid
Франция: Novatrans 7 H3 Hybrid
Польша: Arcelor 6 H3 Hybrid
CFL Cargo
7 Hybrid
Captrain
6 Hybrid
SBB Cargo
11 Hybrid
Выигранные контракты
VW 3
DB 5
MEG 1
Audi 2
Infra Leuna 1
12 H3 Hybrid
Q1
Q2
Q3
Q4
Q3
Q4
Q1
Q2
2015г.
2016г.
2017г.

## Slide 20: Prima shunter H4
SBB Infra, Контракт подписан
47 двухрежимный электрический
SNCF Infra, 44 + 12 Электротепловоз
RATP, 11+1
Двухрежимный аккумуляторный электровоз
SNCF Fret, 100 H4
VR, 44
Электротепловоз
DB Schenker, 140 H3&H4
CFL 10 Электротепловоз
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ
Оптимизированная стоимость эксплуатации: экономия энергии, ориентированная на эксплуатацию конструкция
Позиционирование с сервисным контрактом (ECM, запчасти, полное обслуживание)
На данный момент Alstom изучает возможность финансирования «Платформенного» подхода к H4 с Ademe (займы + субсидии)
Q1
Q2
Q3
Q4
Q3
Q4
Q1
Q2
2015г.
2016г.
2017г.
RFP
Submittal
Notes: SBB first offer submitted 12/9/14, BAFO 24/07/15
SNCF Infra offer submitted 14/9, BAFO eo Nov
RATP 15/1
Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
Add: marche derive: repeat orders 5-10

## Slide 21
Силовая электроника
TEN-TEM-001 - BOR Template – V3 - Guideline - January 2016

## Slide 22: Типовая электросхема

## Slide 23: Расположение электроблоков
Вентилятор двигателя
Тяговый инвертор и прерыватель
Вспомогательный инвертор
Блок регулирования тяги
конденсаторы постоянного тока
Силовой выключатель
Фильтр 25Гц
Заземляющий переключатель
Свободное пространство для версии 25 кВ
Свободное пространство для 4QC
Водяной насос
Масляный насос
Расширительный резервуар (масло)
Теплообменник (вода)
Теплообменник (масло)
Выходной фильтр 380В
Выключатель 380В
Notes: Include basic product description starting at train level – The above example is for Metropolis

## Slide 24: Силовой модуль – ONIX233
БТИЗ 6 500В для напряжения постоянной цепи 2 000В-4 000В
Стандартная продукция для локомотивов, высокоскоростных поездов, региональных поездов и т.д.
Расположение: в каждом блоке электрооборудования
Интегрированная система для легкости обслуживания включая:
  БТИЗ смонтированы на водотеплообменнике
  Разъемы «plug and play» (вода, фаза)
  Вентили
  Водяное охлаждение
  Для ТО не надо отсоединять оптические волокна
Функции: 4-х секционный преобразователь, тормозной прерыватель, VVVF-инвертор, вспомогательный инвертор
Notes: Include basic product description starting at train level – The above example is for Metropolis

## Slide 25: Блок управления тягой – AGATE
Функции:
  Защита и мониторинг (дифференциальная защита, защита от перегрузки, от сверхтоков, от перенапряжения, замыкания и т.д.)
  Управление переключателями и выключателями
  Прием сигналов передатчика (ток, напряжение, температура, скорость, давление)
  Управление охлаждением
  ШИМ (широтно-импульсная модуляция) трех инверторов
  Управление крутящим моментом двигателя
  Регулировка тормозного прерывателя
  Регулировка вспомогательного преобразователя
  Журнал ошибок и функции обслуживания
  Управление юзом и боксованием
Notes: Include basic product description starting at train level – The above example is for Metropolis

## Slide 26: Типовая эффективность тягового привода (включая вспомогательный)

## Slide 27
Пригородные поезда
TEN-TEM-001 - BOR Template – V3 - Guideline - January 2016

## Slide 28
Пригородные и региональные поезда

## Slide 29
Стандартизация: Основной вызов для региональных поездов
ПРИГОРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ - Тип продукции

## Slide 30
Пригородные и региональные поезда- Электропоезд
ПРИГОРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ - Тип продукции

## Slide 31
Пригородные и региональные поезда- Электропоезд

## Slide 32
Пригородные и региональные поезда- Дизель поезд

## Slide 33
Пригородные и региональные поезда- Дизель поезд

## Slide 34
Пригородные и региональные поезда- TramTrain
Поезда для использования на трамвайных и железнодорожных путях
Возможно питание как от трамвайной, так и от железнодорожной контактной сети
Изменяемая длина за счет модульной конструкции
Городские и пригородные перевозки
Низкий уровень пола и низкие платформы (360 мм от УГР)
Государственные и частные эксплуатирующие организации
Колея 1435

## Slide 35
Пригородные и региональные поезда- Электропоезда
Пригородные поезда для Французской республики
Заканчивается поставка первых 200 поездов данной серии

## Slide 36
Пригородные и региональные поезда- Электропоезда для северных стран

## Slide 37
Альтернативные источники энергии
TEN-TEM-001 - BOR Template – V3 - Guideline - January 2016

## Slide 38: Необходимость создания подвижного состава нового типа
Цели и задачи создания подвижного состава с топливными водородными элементами
Применение альтернативных энергоносителей в связи с увеличением стоимости дизельного топлива
Уменьшение инфраструктурных затрат в связи с отсутствием необходимости электрификации линий
Внедрение новых технологий в сфере подвижного состава для пассажирских перевозок на малонагруженных линиях
Улучшение экологических показателей подвижного состава (шум, CO2 выбросы)

## Slide 39: Мировые тенденции роста стоимости энергоносителей
Прогноз роста стоимости дизельного топлива до 2025 года
[Евро/л]/Германия1
Прогноз роста стоимости электричества до 2025 года [Евро центов/кВт*ч]/Германия2
1 Источник: Statistisches Bundesamt, 2012/ прогноз (EU Commission: среднегодовой прирост стоимости 6%)
2 Источник: EUROSTAT, 2012/прогноз на основе исследований энергетического рынка , проведенных Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)
3 Источник: Яндекс Котировки, цены на топливо рассчитаны по методологии РЭШ www.petrolplus.ru
Динамика роста стоимости дизельного топлива за 2008-2015гг
[руб/л] Россия3

## Slide 40: Требования экологической безопасности
Эволюция мировых требований экологической безопасности, применяемым к дизель-поездам
Источник, Abb. 1‑1 US EPA und EU-Stage - Emissions-Grenzwerte - Entwicklung (Quelle: http://www.deere.com/wps/dcom/en_ASIA/services_and_support/emissions_information/understanding_emission_regulations/understanding_emission_regulations.page )
Источник, Emissions-Grenzwerte weltweit für Non-Road-Dieselmotoranwendungen, z. T. werden Bahnanwendungen nicht unter Non-Road erfasst (Quelle: Cummins_2012_Off-Highway Emissions Regulations
Нормы выброса Агентств по охране окружающей среды США и Европы для железнодорожного транспорта – мощность 37 – 560 кВт (50-750 л.с.)
Внедрения классов экологической безопасности

## Slide 41: АЛЬСТОМ: подход к созданию нового подвижного состава
  Проверенная конструкция кузова дизель-поездов семейства Coradia Lint
  +
Достоинства электропоездов семейства Coradia:
  Возможность эксплуатации в режиме пригородного и регионального сообщения
  Низкие затраты на техническое обслуживание
  Повышенные требования экологической безопасности
  Система рекуперации энергии
  +
Новая тяговая система Alstom, которая позволяет исключить выбросы CO2 и NO
=
  Новый поезд Coradia
  на топливных элементах

## Slide 42: Поезд Coradia на топливных водородных элементах

## Slide 43: Поезд Coradia на топливных водородных элементах
В настоящее время ALSTOM занимается разработкой локомотива на топливных водородных элементах
Топливные баки
Система охлаждения
Блок батарей
Преобразователи
и контроллеры
Преобразователи
и контроллеры
Топливные водородные
элементы

## Slide 44: Топливные водородные элементы
В мае 2015 года ALSTOM и Hydrogenics подписали Эксклюзивное соглашение (срок 10 лет) о применении технологии топливных водородных элементов на европейском подвижном составе нового типа.
Основные положения:
Стоимость 50 млн. Евро.
Разработка топливного водородного элемента в соответствии с Европейскими нормами в сфере железнодорожного транспорта на базе серии HFC Heavy-Duty HD, а именно адаптация топливного элемента HyPM™ HD 180
Поставка и техническое обслуживание 200 систем топливных элементов.
Выпуск тестового образца – конец 2015 года.
Поставка первых серийных модулей – 2016 год.

## Slide 45: Топливные водородные элементы HyPM™ HD 180
Технические характеристики | 
Расчётная мощность | 198 кВт
Постоянный рабочий ток | 0 - 500 A DC
Рабочее напряжение | 180 - 360 В DC (2x)
Максимальный КПД | 55% (*)
Срабатывание | < 5с из выключенного состояния в режим ожидания < 3с из режима ожидания до расчётной мощности
Топливо | водород > 99.98%
Окислитель | Атмосферный воздух
Охлаждающая жидкость | Дистиллированная вода (DI H2O) или 60% этиленгликоль / DI H2O
Температура окружающей среды | от -10 до +55°C эксплуатация от -40 до +65°C хранение (< 2°C с функцией автоматического отключения охлаждения)
Интерфейс передачи данных | CAN v2.0A (стандартный 11 бит)
Размеры | 
Размер Д x Ш x В | 1 582 x 1 085 x 690 мм (**)
Вес | < 720 кг (**)
Объем | < 1122 л (**)
*) КПД зависит от удельной теплоты сгорания водорода, 25°C, 101.3 кПа, с учетом собственных нагрузок бортового оборудования за исключением радиатора и гидронасоса.
**) С учетом системы подачи воздуха и доп. гидронасос.

## Slide 46: Принципиальная тяговая схема поезда на топливных водородных элементах HyPM™ HD 180
Топливный бак H2
Топливный бак H2
Устройство подачи воздуха
Топливный элемент HyPMTM HD180
DC-DC
Контроллер
Батарея
Тяговый преобразователь
Вспомогательный преобразователь
ВОДА
ТЕПЛО
Накопитель конденсата
Система охлаждения (радиатор/ вентилятор)
AC
DC
AC
220/380
DC

## Slide 47: Преимущества подвижного состава нового типа
Уменьшение стоимости жизненного цикла
  Снижение затрат на техническое обслуживание
  Снижение стоимости энергоносителя
Снижение энергопотребления:
  Использование рекуперативной энергии
  Внедрение интеллектуальной системы управления энергией
Экологичность:
  Уменьшение выбросов CO2
  Снижение уровня шума на 60% по сравнению с дизель-поездами
Notes:   Low maintenance costs (vs DMU)
  Reduced noise by 60% vs DMU

## Slide 48: Контракты подписаны с 4 операторами в Германии
10 поездов, из них 2 прототипа
Основная задача: снижение уровня шума и выбросов
Нижняя Саксония
10 поездов, опция 8 поездов
Основная задача: уменьшение выбросов CO2 и снижение энергопотребления
Северный Рейн-Вестфалия
20 поездов
Основная задача: уменьшение выбросов CO2 и снижение энергопотребления
: снижение энергопотребления и уровня шума
10 поездов, опция 5 поездов
Основная задача: уменьшение выбросов CO2, снижение энергопотребления и уровня шума
Баден-Вюртемберг
Эссен
Начало эксплуатации - конец 2018 года
В эксплуатации с 4ого квартала 2020
Поставка: Q4/ 2020
В эксплуатации с 2020
Поставка: 2021
В эксплуатации с: 2021

## Slide 49
www.alstom.com